## Slide 1: Termodinamika Teknik (TFH2F3)
Sistem Terbuka
Kekekalan massa (2)
Mukhammad Ramdlan Kirom
Prodi Teknik Fisika – Fakultas Teknik Elektro
Notes: Assalamu’alikum....
Pada kesempatan ini saya akan membahas materi kuliahTermodinamika Teknik.
Materi yang disampaikan untuk pertemuan minggu pertama tentang Pendahuluan Termodinamika

## Slide 2
Turbin Uap
masuk
keluar
kerja
Turbin adalah suatu peralatan di mana kerja dibangkitkan sebagai hasil dari melintasnya gas atau cairan melalui satu set sudu atau baling-baling pada poros yang dapat bebas berputar.
Secara umum kalor dapat masuk atau keluar melalui turbin. Tetapi untuk sistem ideal (adiabatik) tidak ada kalor yang masuk atau keluar
Notes: Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang defenisi termodinamika
Istilah termodinamika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu therme atau thermo dan dynamis atau dynamics
Thermo artinya panas dan dynamics artinya gerak
Jadi termodinamika merupakan cabang ilmu Fisika yang membahas tentang pergerakan atau perpindahan panas

## Slide 3
Persamaan laju massa dan energi
Laju massa :
Laju energi :
Untuk kasus sederhana di mana hanya satu aliran masuk dan satu aliran keluar dengan asumsi tidak ada perubahan energi potensial berlaku
Laju kalor umumnya keluar dari sistem akibat interaksi sistem dengan lingkungan. Daya dihasilkan oleh turbin uap berupa gerak rotasi yang biasanya digunakan untuk memutar generator untuk menghasilkan energi listrik.
Notes: Termodinamika sudah menjadi bagian materi yang diberikan pada pelajaran formal di Eropa secara umum.
Dalam perkembangan selanjutnya ruang lingkup tidak hanya pada perpindahan panas saja yang berkaitan dengan temperatur, tapi juga besaran tekanan dan volume
Selain itu ruang lingkup juga mencakup terjadinya konversi energi
Keilmuan di bidang termodinamika makin berkembang sejak ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1819

## Slide 4
Nosel
Nosel adalah suatu peralatan lintasan aliran dengan luas penampang mengecil di mana kecepatan aliran akan meningkat searah dengan arah aliran dan tekanan menurun searah dengan arah aliran.
pi > po
Vi <Vo
Kalor dapat masuk dari lingkungan atau arah sebaliknya karena perbedaan temperatur antara sistem dan lingkungan
keluar
masuk
Notes: Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang defenisi termodinamika
Istilah termodinamika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu therme atau thermo dan dynamis atau dynamics
Thermo artinya panas dan dynamics artinya gerak
Jadi termodinamika merupakan cabang ilmu Fisika yang membahas tentang pergerakan atau perpindahan panas

## Slide 5
Difuser
Difuser adalah kebalikan dari nosel di mana suatu aliran dengan luas penampang membesar dan kecepatan aliran akan menurun searah dengan arah aliran.
pi < po
Vi >Vo
Kalor dapat masuk dari lingkungan atau arah sebaliknya karena perbedaan temperatur antara sistem dan lingkungan
keluar
masuk
Notes: Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang defenisi termodinamika
Istilah termodinamika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu therme atau thermo dan dynamis atau dynamics
Thermo artinya panas dan dynamics artinya gerak
Jadi termodinamika merupakan cabang ilmu Fisika yang membahas tentang pergerakan atau perpindahan panas

## Slide 6
Persamaan laju massa dan energi
Laju massa :
Laju energi :
Untuk kasus sederhana di mana hanya satu aliran masuk dan satu aliran keluar dengan asumsi tidak ada perubahan energi potensial berlaku
Laju kalor umumnya keluar dari sistem akibat interaksi sistem dengan lingkungan.
Notes: Termodinamika sudah menjadi bagian materi yang diberikan pada pelajaran formal di Eropa secara umum.
Dalam perkembangan selanjutnya ruang lingkup tidak hanya pada perpindahan panas saja yang berkaitan dengan temperatur, tapi juga besaran tekanan dan volume
Selain itu ruang lingkup juga mencakup terjadinya konversi energi
Keilmuan di bidang termodinamika makin berkembang sejak ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1819

## Slide 7
Kompresor atau pompa
Kompresor atau pompa adalah alat di mana kerja dilakukan terhadap gas atau cairan yang melaluinya untuk menaikkan tekanan.
Kompresor Torak bolak-balik
Kompresor rotari
“Moran J., Shapiro N.M., Fundamentals of engineering thermodynamics , 5th ed. ,2006, Wiley
Notes: Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang defenisi termodinamika
Istilah termodinamika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu therme atau thermo dan dynamis atau dynamics
Thermo artinya panas dan dynamics artinya gerak
Jadi termodinamika merupakan cabang ilmu Fisika yang membahas tentang pergerakan atau perpindahan panas

## Slide 8
Persamaan laju massa dan energi
Laju massa :
Laju energi :
Untuk kasus sederhana di mana hanya satu aliran masuk dan satu aliran keluar dengan asumsi tidak ada perubahan energi potensial berlaku
Laju kalor umumnya keluar dari sistem akibat interaksi sistem dengan lingkungan. Daya diperlukan oleh pompa atau kompresor dalam bentuk daya listrik untuk menghasilkan putaran mesin.
Notes: Termodinamika sudah menjadi bagian materi yang diberikan pada pelajaran formal di Eropa secara umum.
Dalam perkembangan selanjutnya ruang lingkup tidak hanya pada perpindahan panas saja yang berkaitan dengan temperatur, tapi juga besaran tekanan dan volume
Selain itu ruang lingkup juga mencakup terjadinya konversi energi
Keilmuan di bidang termodinamika makin berkembang sejak ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1819

## Slide 9
Alat Penukar Kalor
Digunakan untuk memindahkan energi antara dua atau lebih fluida yang memiliki perbedaan temperatur melalui perpindahan kalor.
“Moran J., Shapiro N.M., Fundamentals of engineering thermodynamics , 5th ed. ,2006, Wiley
Notes: Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang defenisi termodinamika
Istilah termodinamika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu therme atau thermo dan dynamis atau dynamics
Thermo artinya panas dan dynamics artinya gerak
Jadi termodinamika merupakan cabang ilmu Fisika yang membahas tentang pergerakan atau perpindahan panas

## Slide 10
Persamaan laju massa dan energi
Laju massa :
Laju energi :
Untuk kasus ideal tidak ada perubahan energi potensial dan energi kinetik. Demikian juga tidak ada kalor dan kerja yang masuk atau keluar sistem
Notes: Termodinamika sudah menjadi bagian materi yang diberikan pada pelajaran formal di Eropa secara umum.
Dalam perkembangan selanjutnya ruang lingkup tidak hanya pada perpindahan panas saja yang berkaitan dengan temperatur, tapi juga besaran tekanan dan volume
Selain itu ruang lingkup juga mencakup terjadinya konversi energi
Keilmuan di bidang termodinamika makin berkembang sejak ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1819

## Slide 11
Alat Trotel
Pengurangan tekanan aliran secara sederhana dapat dilakukan dengan memberi penghalang di dalam saluran berupa katup terbuka sebagian atau sumbat berpori.
“Moran J., Shapiro N.M., Fundamentals of engineering thermodynamics , 5th ed. ,2006, Wiley
Dalam kasus ideal kecepatan aliran masuk dan keluar sama sehingga berlaku :
hi = ho
Kondisi demikian disebut proses trotel
Notes: Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang defenisi termodinamika
Istilah termodinamika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu therme atau thermo dan dynamis atau dynamics
Thermo artinya panas dan dynamics artinya gerak
Jadi termodinamika merupakan cabang ilmu Fisika yang membahas tentang pergerakan atau perpindahan panas